OPIS TECHNICZNY
1.1 Inwestor
Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, zamawiający Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest obustronna wymiana krawężników w ul. Gwiezdnej w Sosnowcu na odcinku od budynku nr 1a do budynku nr 8f (bez zatok postojowych)

Parametry drogi:
- droga gminna
- klasa drogi D – droga dojazdowa,
- kategoria ruchu KR1,
- grupa nośności podłoża nawierzchni G2.

1.3 Lokalizacja zadania
Droga objęta wymianą krawężników usytuowana jest w województwie śląskim, w środkowej części miasta Sosnowiec, na terenie dzielnicy Klimontów, w pobliżu ulicy Rydza Śmigłego i Hubala-Dobrzańskiego, na działkach należących do Gminy Sosnowiec. Lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym.
2 STAN ISTNIEJĄCY
2.1 Układ komunikacyjny
ul. Gwiezdna posiada jezdnię o szerokości od ok. 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z obustronnym obramowaniem z krawężników betonowych. Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem, od strony budynków mieszkalnych, występuje krawężnik wyniesiony ze względu na przylegający chodnik lub pas zieleni. Na połączeniach ciągów pieszych w rejonie przejść dla pieszych krawężnik jest obniżony. Strona przeciwna posiada zarówno krawężnik wyniesiony jak i obniżony

2.2 Odwodnienie
ul. Gwiezdna - odprowadzenie wód opadowych poprzez układ istniejących wpustów ulicznych podłączonych do poprzez system przyłączy do istniejącej kanalizacji. System odwodnienia ulicy jest sprawny.

2.3 Uzbrojenie
W zakresie przedmiotowego zadania występują następujące istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć gazociągowa [g], sieć wodociągowa [w], sieć elektroenergetyczna [e], oświetlenia ulicznego [e], sieć teletechniczna [t], sieć kanalizacji [ko]

3 . Założenia remontowe
 prędkość projektowa: VP = 50 km/h
 szerokość jezdni: ok. 6,00 m
 obciążenie jezdni ruchem kategorii: KR1

4. Rozwiązania sytuacyjne
W zakresie rozwiązań sytuacyjnych planuje się:
- obustronną wymianę krawężników betonowych na ławach betonowych (krawężniki najazdowe i drogowe) wraz z likwidacją zdegradowanej opaski z płytek betonowych
- uzupełnienie kruszywem kamiennym rowka po wymianie krawężnika od strony jezdni
- uporządkowanie terenu od strony zieleńców wraz z uzupełnieniem humusu i obsianiem trawą
- przełożenie istniejącego bruku z betonowej kostki brukowej w miejscach obniżonego krawężnika na przejściach dla pieszych
Graficzny obraz proponowanych rozwiązań przedstawiono na załączniku mapowym.

5. Ukształtowanie wysokościowe
Lokalne uwarunkowania, istniejące chodniki, wejścia do budynków oraz skrzyżowania z innymi drogami wewnętrznymi wymuszają konieczność pozostawienia rzędnych niwelety drogi bez zmian.

6. Rozwiązania konstrukcyjne
W zakresie elementów krawędziowych
- wymianę istniejących krawężników od strony zieleńców na krawężniki betonowe wtopione (najazdowe), wyniesione 4cm; na ławach z betonu z oporem 30×15+15×12,5cm z betonu cementowego C12/15,
- wymianę istniejących krawężników od strony budynków mieszkalnych na krawężniki betonowe drogowe, wyniesione 10 cm, na ławach z betonu z oporem 30×15+15×12,5cm z betonu cementowego C12/15 wraz z obniżeniami na przejściach dla pieszych ( z krawężnikami skosowymi)

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne po uprzednim przeprowadzeniu prac rozbiórkowych będą polegać na przygotowaniu terenu pod elementy krawędziowe.
UWAGA!
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z aktualnymi mapami uzbrojenia terenu oraz sposobem zabezpieczenia sieci i urządzeń kolidujących z zaplanowanym zamierzeniem Inwestycyjnym. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej przekopem kontrolnym.
8. Zakres robót
        - wymiana krawężników betonowych najazdowych na ławach betonowych 15 x 20 cm – 420 m,
        - wymiana krawężników betonowych drogowych na ławach betonowych 15 x30 cm – 550 m
        ( dokładny przebieg krawężników najazdowych i wyniesionych będzie ustalony podczas przekazania
        placu budowy)
- rozbiórka istniejącej opaski z płytek betonowych 50x50 wraz z odwozem gruzu oraz kosztem zagospodarowania odpadu - 100 m2,
- przełożenie istniejącej kostki brukowej gr. 8 cm – 60 m2
- uporządkowanie pobocza, uzupełnienie humusowania i obsianie trawą – 500 m2
- uzupełnieni kruszywem kamiennym rowka po wymianie krawężnika, od strony jezdni - 970 mb
- organizacja ruchu na czas wykonywania remontu ulicy - 1 komplet

11. Przepisy prawa
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999 r. Nr 43 poz.430), tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Z 2003 r. Nr 220, poz. 2181)